许昌市公安局治安和出入境管理支队

居住证卡体采购项目

采  购  文  件

采购单位：许昌市公安局

二〇二二年六月二十一日

询价邀请函

根据工作需要，许昌市公安局治安和出入境管理支队就居住证卡体采购项目以询价方式采购，欢迎符合要求的供应商前来报价。

一、项目基本情况：

（1）项目编号：SGAJZAZD--2022001

（2）项目名称：许昌市公安局治安和出入境管理支队居住证卡体采购。

（3）项目需求：详见附件

（4）预算金额：184000元

二、供应商资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（3）本次采购不接受联合体报价。

（4）交付（服务、完工）时间 ：自合同生效之日起10日内。

（5）交付（服务、完工）地点：许昌市公安局治安和出入境管理支队。

三、采购文件的获取

登录许昌市公安局门户网站（http://gaj.xuchang.gov.cn/）公示公告栏自行下载。

四、响应文件组成

供应商必须按以下规定的内容编制并提交响应文件，响应文件应包括：

（1）询价承诺函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人身份证明；

（3）询价报价表；

（4）营业执照、税务登记证、组织结构代码证（或三证合一营业执照）；

（5）技术和售后方案；

（6）供应商认为应附的其他资料。

五、响应文件提交截止时间

提交截止时间：2022年6月24日上午10时00分前（北京时间），逾期提交或不符合规定的报价文件不予接受。

六、响应文件递交及开启地点、询价地点：

（1）响应文件递交地点：许昌市公安局治安和出入境管理支队

（2）响应文件开启及询价地点：同响应文件递交地点

（3）供应商须提交纸质响应文件

七、公告期限

本询价公告自发布之日起公告期限为3日。

八、联系方式

采购人：许昌市公安局

地址：许昌市魏都区八一路治安和出入境管理支队

联系人：庞先生     联系电话：18637460009

许昌市公安局

2022年6月21日

附件：

一、项目需求：

按照省政府《河南省居住证实施办法》（豫公通〔2016〕266号）和《公安部关于认真做好居住证暂行条例贯彻实施工作的通知》（公通字﹝2015﹞38号）要求，为认真做好全省居住证申领受理、制作、发放、签注等工作要求，“统一信息系统、统一证件式样、统一使用登记、市县制作证件”的管理模式，从而制发全市居住证。

二、采购清单及要求

采购居住证IC卡体共20000张。

1、卡体样式

河南省居住证采用带芯片的IC卡材质，式样全省统一（见图一、图二），由河南省公安厅监制。

卡体正面样式设计以清晰条纹、方鼎图案为背景。卡体背面登载内容包括持证人姓名、性别、民族、出生日期、公民身份号码、本人相片、户籍所在地住址、现居住地住址、证件的签发机关、有效期限以及居住证编号和二维码等十二项信息。其中现居住地址、有效期限、签发机关、二维码可重复擦写，满足签注功能需求。

图一：河南省居住证样证卡体正面

图二：河南省居住证样证卡体背面

2、卡体材质

卡体采用PVC（Polyvinyl Chloride）制成，符合相关规范及卡片机电特性要求，卡的弯曲翘曲符合国家标准抗弯折和扭曲性能，并严格按照ISO9001的质量管理体系控制产品质量。

（1）基本信息打印区域。该区域的信息为持证人的基本信息，包括：姓名、性别、民族、出生日期、公民身份号码、居住证编号、户籍所在地住址和本人相片

（2）签注信息打印区域。该区域的信息会随着持证人的居住地变动而更新，所以该区域的信息可以擦除，也可以重新打印，包括：现居住地住址、证件的签发机关、有效期限和二维码。

（3）卡体边沿：卡体的边沿光滑，毛刺小于0.08mm、

（4）卡体表面透明覆膜

（5）卡体符合强度：卡片的卡基、热合透明膜应复合良好，卡片没有起层、气泡、剥离等现象

（6）卡片动态扭曲达到1000次

（7）卡片动态弯曲达到1000次

（8）卡片层间剥离强度≥4.5N/cm

（9）卡的弯曲翘曲复合国家标准

（10）印刷技术要求：

①色彩：卡片的图案和颜色应以设计原稿样卡为准，复制真实、自然，且同一产品不同批次生产的卡片，颜色一致。

②外观：卡片外观没有明显变形、凹凸不平，卡片上没有孔、坑、损伤、破裂、划伤、磨毛、热合亮斑等；卡片没有3个以上＞0.2mm（长度）的尘点、墨点、气泡、杂质等异常斑点或异物；卡片平直。

③印刷：印刷没有内容错误、漏印刷、印刷图案或字符方向错误、印刷位置错误的问题；印刷表面没有明显色斑、条纹，图案或字符有明显重影、毛剌或缺损；卡片的图案和文字符号及印刷式样可根据客户要求设计；卡经覆膜处理后，图案精美、色泽鲜艳、表面耐磨，在正常应用情况下，图案不褪色、不剥落。

④芯片封装技术符合国家相关要求，保证供货产品与报价产品一致。

⑤防磁、防水、耐温、耐潮湿、耐其他化学物质腐蚀等方面，符合国家标准要求。

3、芯片要求

（1）芯片标准。采用单一芯片国产非接触智能CPU卡芯片，芯片厂商须为国产芯片厂商且具有商用密码产品生产定点单位资质和国家集成电路设计企业资质；芯片应具备SM1、SM4算法支持和EAL4+资质，存储空间≥32k byte，满足信息扩展需求。

（2）支持多安全域管理，支持多应用。

（3）数据保存时间≥10年；

（4） 工作温度：-25℃--+85℃;

（5）工作频率：13.65MHz;

（6）真随机数发生器.

（7）通讯接口符合ISO/IEC14443 TYPEA协议，支持多种通讯速率，同时兼容逻辑加密卡应用。

（8）通讯速率：支持106kbit/s、212kbit /s、424kbit/s可配置

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、服务标准、期限、效率等要求

质保期（卡片验收合格后开始计算）不少于一年；独立订单的故障（缺陷）率小于等于（≤）3‰，中标人负责免费更换；独立订单的故障（缺陷）率大于（>）3‰，招标人有权将该批所生产的全部卡片退货，中标人承担招标人由此产生的全部损失。

四、资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：货物交付验收合格后付清全部款项。

五、其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、产品必须符合国家质量检测标准和本采购文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

4、本项目为交钥匙工程。

5、依据河南省公安厅《关于做好河南省居住证实施办法贯彻落实工作的通知》豫公通【2016】266号文件要求，投标人所投芯片为国产芯片厂商且具有商用密码产品生产定点单位资质和国家集成电路设计企业资质（签订合同提供），芯片应具备SM1、SM4算法支持和EAL4+资质（签订合同提供），存储空间≥32k byte，满足信息扩展需求。

6、投标人所投产品必须获得芯片厂家针对本项目的授权书（签订合同提供）。

7、居住证卡体调试工作涉及到第三方技术对接产生的相关费用和事宜，由中标商自行承担，采购人概不负责，投标人须提供承诺书。

六.项目评审方法

本项目评审采用最低评标价法。询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，确定一名成交供应商，并编写评审报告。